|  | ΟΔΗΓΙΕΣ –INSTRUCTION |
| --- | --- |
| www.hld.gr | ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : | APRILIA SHIVER & DORSODURO |
|  | ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : | ΣΙΤΑ RADIATOR GRILL |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : | RG- ASHIV/07 |

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σίτα Μονωτική ταινία 8 τεμάχια Ταϊραψ 4 τεμάχια | CONTENTS • Grill • Duct tape 8 pieces • 4 pieces Tairaps |
| --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από DCP λαμαρίνα 1,5mm και το πλέγμα από αλουμίνιο 1,3mm. Όλα είναι βαμένα με βαφή πούδρας (ηλεκτροστατική) και είναι έτοιμο για να τοποθετηθεί. | MATERIAL SPECIFICATIONS The product is made ​​from 1,5 mm DCP plate and grid of aluminum 1,3 mm. All are painted with powder paint (electrostatic) and is ready to be installed. |
| Photo Νο 1 | Photo Νο 2 |

| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθετήστε την σίτα ανάποδα και κολήστε τα κομμάτια της μονωτικής ταινίας στις γωνίες, από την μέσα πλευρά. Περάστε τα ταϊραψ όπως δείχνει στην (φωτο Νο1). Τοποθετήστε τη σίτα στην θέση της και βάλτε και περάστε τα ταϊραψ όπως δείχνει η (φωτο Νο2) και σφίξτε τα πολύ καλά. Κόψτε ότι περισεύει από το ταϊραψ. | Placement Place the sieve upside down and put pieces of duct tape on the corners from the inside side. Route cable ties as shown in (Photo # 1). Place the grill in place and route cable ties as shown (photo # 2) and tighten very well. Cut that by unnecessary cable ties. |
| --- | --- |
| Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr | For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr |